  - Caracteristica del edificio y sus elementos constructivos.

Kit del  armazón incluye:

a) Juego de vigas de madera

b) juego de paneles para muros, con estructura de madera

c) Juego de cerchas de la cubierta de madera

d) Juego de madera aserrada para colocacion de marcos, muros interiores y tabiques

e)Juego de tableros OSB ( tableros de virutas orientadas) para revestimiento de muros, suelo y cubierta.

f) Juego de uniones metalicas de fijacion.

i) Juego de vigas de carga de madera colada (LVL)

Los elementos principales  de carga, que se usan en edificacion de casas con tecnologia NASCOR (Canadá) son paneles de muros, vigas de los forjados y cerchas de la cubierta.

Los paneles  NASCOR se componen de una estructura de carga de madera aserrada , aislamiento termoacustico de poliestireno expandido (EPS), marcos superiores y inferiores hechas de tablones y revestimiento con tableros.

Los montantes verticales de carga de los paneles   se colocan con paso de 300, 400, 500, 600 y 625мм. Montantes de carga se realizan en madera aserrada con seccion de doble “T” con cinturones de 38х64мм (sistema NASCOR-III) ó 38х89мм (NASCOR-IV). Montantes de los dos tipos tienen entre cinturones (superior y inferior) trozos de tablero con virutas orientadas (OSB) con grosor de 10мм. La altura de montantes, igual que el grosor depende de las condiciones del edificio y cantidad de plantas y pueden realizarse en  140 ó 184мм. Como revestimiento de las paredes se usan tablero OSB con grosor de 10 mm. Montaje de estructura del muro y su revestimiento se realiza con clavos o tornillos. En puntos de uniones de paneles, esquinas del edificio y para enmarcacion de huecos de ventanas y puertas  se usan materiales aserrados de madera con grosor de 38мм.

Vista general de la union esquinera de paneles NASCOR ver img. 1

Tabla 1

Vigas de los forjados tambien tienen seccion de doble “T” y existen de tres tipos NJ, NJH y  NJU. Conocimiento general de estructura y medidas de las vigas esta en Tabla1. y 2.

Tabla 2

# Tramos maximos de luz para algunas vigas bajo de una carga de  sobre forjado de

# 2,0 kPa y  flexion maxima de 1/480 estan en Tabla. 3

# Tabla 3

| Altura de viga | Tipo de viga | Distancia entre ejes, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300 | 400 | 500 | 610 |
| 241мм | NJ | 4,60 | 4,25 | 3,90 | 3,70 |
|  | NJH | 5,10 | 4,60 | 4,30 | 4,00 |
|  | NJU | 5,60 | 5,10 | 4,80 | 4,45 |
| 302мм | NJ | 5,60 | 5,15 | 4,80 | 4,50 |
|  | NJH | 6,00 | 5,50 | 5,10 | 4,80 |
|  | NJU | 6,70 | 6,15 | 5,70 | 5,35 |
| 356мм | NJH | 6,80 | 6,15 | 5,70 | 5,30 |
|  | NJU | 7,70 | 6,00 | 6,50 | 6,00 |
| 406мм | NJH | 7,50 | 6,80 | 6,40 | 5,90 |
|  | NJU | 8,50 | 7,70 | 7,25 | 6,70 |
| 457мм | NJU | 9,30 | 8,40 | 7,90 | 7,35 |

Paso estandar de colocaccion de vigas es 500mm entre ejes.

Cerchas de la cubierta se realizan de madera con grosor de 38мм. Anchura estandar para elementos de cerchas es de 89 o 140мм. Uniones de cerchas se realizan con placas dentadas galvanizadas. Perfil de cinturones de las cerchas puede realizarse en gran variedad de formas En imagen 3. estan cerchas triangulares para un tramo de 12,5 metros.

Las cerchas se colocan con el paso de  400мм hasta 1 metro en funccion de cargas que van a soportar. Paso estandar de colocaccion es de 500mm entre ejes.

La lista estandar de materiales que se usan en edificacion de una vivienda con tecnologia NASCOR :

Tabla №4

| Medidas de madera aserrada | Marcacion en tecnologia NASCOR | Caracteristica de calidades | Ambito de aplicacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 38х64мм | 2х3 | Madera alisada, umedad max. hasta 18% | Cinturones de vigas de forjado series NJ y NJH, elementos de barandilla de escalera y terassa |
| 38х89мм | 2х4 | Madera alisada, umedad max. hasta 18% | Cinturones de vigas de forjado series NJU, cinturones y travesaños de cerchas, elementos de barandilla de escalera y terassa |
| 38х140мм | 2х6 | Madera alisada, umedad max. hasta 18% | Muros interiores asamblados en sitio, cinturones y travesaños de cerchas, elementos de marcos. |
| 38х184мм | 2х8 | Madera alisada, umedad max. hasta 18% | Cinturones y travesaños de cerchas, elementos de marcos. |
| 38х235мм | 2х10 | Madera alisada, umedad max. hasta 18% | cinturones y travesaños de cerchas, elementos de enmarcacion de huecos. |

Lista estandar de tableros OSB, usados en edificacion con tecnologia NASCOR :

Tabla №5

| Medidas del tablero | Marcacion de EN 300 | Ambito de aplicacion |
| --- | --- | --- |
| 10х1250х2500мм | OSB 3 | Revestimiento de muros |
| 12х1250х2500мм | OSB 3 | Revestimiento de cerchas |
| 15х1250х2500мм | OSB 3 | Revestimiento de cerchas |
| 18х1250х2500мм (macho-hembrado) | OSB 3 | Revestimiento de suelo |

Lista estandar de vigas coladas (LVL), usados en edificacion con tecnologia NASCOR:

Tabla №6

| Medida | Marcacion | Ambito de aplicacion |
| --- | --- | --- |
| 45х241мм | LVL 1 ¾ x 9 1/2 | Vigas de refuerzo del forjado y travesaños de los huecos |
| 45х302мм | LVL 1 ¾ x 11 7/8 | Vigas de refuerzo del forjado y travesaños de los huecos |
| 45х356мм | LVL 1 ¾ x 14 | Vigas de refuerzo del forjado y travesaños de los huecos |
| 45х406мм | LVL 1 ¾ x 16 | Vigas de refuerzo del forjado y travesaños de los huecos |

Especificacion de elementos de union metalicos:

Tabla №7

| Ambito de aplicacion | Tipo de colgante | Simbolo en marcacion | Ejemplo de marcacion completa |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemas de vigas de los forjados | Frontal | F | LF 351188 |
|  | Colgado | T | LT 351188 |
|  | Inclinado - derecho | R | SJHR 359 |
|  | Inclinado - izquierdo | L | SJHL 359 |
| Recubrimiento con cerchas de cubierta | Frontal (singular) |  | LJH 26 DS |
|  | Frontal (doble) |  | LJH 2-26 DS |
|  | Inclinado - derecho | R | SJHR 159 |
|  | Inclinado - izquierdo | L | SJHL 159 |

# Text boxes

| Tipo de viga | Serie NJ | Serie NJH | Serie NJU |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinacion | Tramos cortos | Construccion unifamiliar y comercial | Tramos largos y cargas |
| Material | Cinturones – madera aserrada, travesaño – OSB |
| Seccion de cinturones (ancho x alto) мм | 38х64 | 64х38 | 89х38 |
| Grosor del travesaño, мм | 10 | 10 | 10 |
| Altura de vigas, мм | 241, 302 | 241, 302, 356, 406 | 241, 302, 356, 406, 457 |

Img.3 Ejemplo de perfil de las cerchas.

Img.1 Paneles de muros NASCOR